Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г. Ростов-на-Дону

2021г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: 18-2021 Заказчик: Администрация Кашарского района |
| --- | --- |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор ООО «НПО «ЮРГЦ»	                                            С.Ю. Трухачев

Руководитель рабочей группы					Т.А. Командина

г. Ростов-на-Дону

2021г.

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ

по изменению генерального плана Киевского СП

| № п/п | Наименование | гриф | Масштаб, формат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект изменений генерального плана в текстовой форме: |
| 1 | Положение о территориальном планировании | н/с | Сшив формата А 4 |  |
| 2 | Сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса | н/с |  | В эл. виде |
|  | Проект изменений генерального плана в графической форме: |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав Киевского сельского поселения | н/с | М 1:25 000 | Новая карта |
| 4 | Карта функциональных зон Киевского сельского поселения | н/с | М 1:25 000 | Новая карта |
| 5 | Карта функциональных зон х. Второй Киевский, п. Красный Колос, п. Светлый Киевского сельского поселения | н/с | М 1:5 000 | Новая карта |
| 6 | Карта функциональных зон с. Верхнегреково Киевского сельского поселения | н/с | М 1:5 000 | Новая карта |
| 7 | Карта функциональных зон с. Шалаевка Киевского сельского поселения | н/с | М 1:5 000 | Новая карта |
| 8 | Карта функциональных зон х. Нижний Астахов Киевского сельского поселения | н/с | М 1:5 000 | Новая карта |
| 9 | Карта функциональных зон х. Гавриловка, х. Новоольховка, х. Третий Интернационал Киевского сельского поселения | н/с | М 1:5 000 | Новая карта |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Киевского сельского поселения | н/с | М 1:25 000 | Новая карта |
| Материалы по обоснованию генерального плана: |
| 11 | Пояснительная записка | н/с | Сшив формата А 4 |  |
| 10 | Карта расположения планируемых объектов регионального и местного (районного) значения | н/с | М 1:25 000 | Новая карта |
| 11 | Карта зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств) | н/с | М 1:25 000 | Новая карта |
| 12 | Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | н/с | М 1:25 000 | Новая карта |

Оглавление

Обоснование изменений генерального плана	10

1.	Границы муниципального образования, границы  населенных пунктов	10

1.1. Отображение границы сельского поселения	10

1.2. Границы населенных пунктов сельского поселения	11

1.3. Перечень земельных участков, которые включаются В (исключаются из) границы населеннЫХ пунктов	14

2.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	37

3.	Изменения в функциональном зонировании.	38

3.1. Изменения функционального зонирования в связи с изменениями границ населенных пунктов	38

3.2.Параметры функциональных зон	39

4. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ	40

5. Зоны с особыми условиями использования территорий,  расположенные в границах сельского поселения	43

5.1.	Объекты культурного наследия	47

5.2.	Особо охраняемые природные территории	47

5.3.	Границы лесничеств.	47

6.	Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории Киевского СП объектов федерального значения, объектов регионального значениях, объектов местного значения Кашарского района	48

6.1.	Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территориях Киевского СП объектов федерального значения	48

6.2.	Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территориИ Киевского сельского поселения Кашарского района объектов регионального значения	49

6.3.	Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории Киевского сельского поселения Кашарского района объектов местного (районного) значения	50

7.	Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие его территории	54

8.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера	58

Приложения:	59

Список используемых сокращений.

ГП РО			государственная программа Ростовской области

ГрадК			Градостроительный кодекс

ЗОУИТ			зона с особыми условиями использования территории

з/у			земельный участок

ИЖС			индивидуальное жилищное строительство

ИСОГД		информационная система обеспечения градостроительной деятельности

КОС			канализационные очистные сооружения

ЛПХ			личное подсобное хозяйство

ЛЭП			линии электропередачи

МНГП			местные нормативы градостроительного проектирования

МО			муниципальное образование

МРСК			межрегиональная распределительная сетевая компания

н/с			несекретно

ОКН			объект культурного наследия

ПСД			проектно-сметная документация

п/с (ПС)			подстанция

РО			Ростовская область

РНГП, РНГП РО	региональные нормативы градостроительного проектирования Ростовской области

РФ			Российская Федерация

РЦП			региональная целевая программа

СЗЗ			санитарно-защитная зона

СП			сельское поселение

СТП РФ			схема территориального планирования Российской Федерации

СТП РО		схема территориального планирования Ростовской области

ТКО			твердые коммунальные отходы

ФЗ			Федеральный закон

ФЦП			федеральная целевая программа

ЧС			чрезвычайная ситуация

Введение.

Настоящие изменения в действующий генеральный план муниципального образования «Киевское сельское поселение» Кашарского района Ростовской области подготовлены на основании договора от 11.05.2021 г. № Ф.2021.069010 согласно ч. 17 ст. 24 Градостроительного кодекса РФ.

Проект изменений подготовлен ООО «НПО «Южный градостроительный центр» на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области от 14.12.2004 №221-ЗС (ред. от 23.05.2017) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кашарский район» и муниципальных образований в его составе»;

- Постановления Администрации Кашарского района № 1115 от 20.12.2019 г. «О подготовке внесения изменений в Генеральные планы сельских поселений Кашарского района».

В рамках работы по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Киевского сельского поселения выполнено:

- Подготовлена настоящая пояснительная записка (материалы по обоснованию в текстовой форме).

- Откорректирована в необходимом объеме графическая часть материалов генерального плана и материалов по обоснованию (выполнена новая редакция соответствующих карт).

В соответствии с этим в техническом задании на разработку проекта внесения изменений заказчиком были определены следующие цели и задачи работы:

Целью подготовки проекта внесения изменений является:

- Достижение устойчивого социально-экономического развития поселения методом территориального планирования на основе рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, сохранение объектов культурного наследия, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия, повышения эффективности управления территорией поселения.

- Внесение изменений в утвержденный генеральный план Киевского СП Кашарского района в части подготовки карт границ населенных пунктов, карт функциональных зон,  корректировки и координатного описания границ населенных пунктов, установленных генеральным планом, осуществляется с целью приведения документа территориального планирования в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Задачи подготовки проекта внесения изменений:

- Разработка проекта в новой редакции (редакции с внесенными изменениями) генерального плана Киевского сельского поселения, в том числе в целях корректировки границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

- Подготовка сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, необходимые для внесения их в Единый государственный реестр недвижимости.

- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

- Создание условий для привлечения инвестиций.

Изменения вносятся в графическую и текстовую часть генерального плана, выполненного  ООО «Донской градостроительный центр» более 10 лет тому назад.

Проектом изменений сохранен расчетный срок действующего генерального плана  - 2030г.

Настоящие изменения в действующий генеральный план муниципального образования «Киевское сельское поселение» Кашарского района содержат в своем составе:

- Локальные изменения (уточнения) установленных действующим генеральным планом границ  населенных пунктов в целях исключения из их границ территорий и земельных участков, необоснованно отнесенных по данным ЕГРН к земелям населенных пунктов, а также отдельных территорий и участков земель сельскохозяйственного назначения.

Проект изменений выполнен в виде новой редакции соответствующих карт действующего генерального плана.

- Карта границ населенных пунктов.

- Карта функциональных зон.

- Карта функциональных зон населенных пунктов Киевского сельского поселения.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Материалы по обоснованию.

- Карта расположения планируемых для размещения объектов регионального и местного (районного) значения.

- Карта зон с особыми условиями использования территорий.

- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящий текст и графические материалы проекта изменений Генерального плана, представленные в данной пояснительной записке, рекомендуются для дальнейшей работы по согласованию, обсуждению и утверждению проекта изменений органами местного самоуправления в соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Новая редакция графических материалов генерального плана  прилагается в бумажном и электронном виде.

При подготовке проекта изменений генерального плана использовались данные, предоставленные Заказчиком, а также по его запросу – территориальными органами государственной власти.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, отнесённых законодательством к категории государственной тайны.

Для разработки проекта изменений в материалы генерального плана сформирован временный авторский коллектив в следующем составе:

Командина Т.А.	руководитель проекта, член Союза архитекторов России;

Прохоров А.Ю.	главный специалист, член Союза архитекторов России;

Шека Т.Е.		ведущий инженер;

Неляпина Н.Е.	ведущий архитектор, член Союза архитекторов России, кадастровый инженер;

Кривошлыков В.А. 	ведущий экономист градостроительства;

Хохлачёв Р. В. 		руководитель группы;

Мирошниченко Е.А.	архитектор.

Авторский коллектив благодарит за помощь в разработке проекта коллектив администрации Кашарского района и коллектив администрации Киевского сельского поселения.

# Обоснование изменений генерального плана

## Границы муниципального образования, границы  населенных пунктов

В соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ основными целями настоящего проекта изменений являются:

- Корректное отображение границы муниципального образования «Киевское сельское поселение», приведены в соответствие с новой редакцией областного закона Ростовской области от 14.12.2004 №221-ЗС (ред. от 23.05.2017) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кашарский район» и муниципальных образований в его составе»;

- Утверждение изменений границ населенных пунктов сельского поселения (в части их локального изменения, уточнения), установленных действующим генеральным планом в целях устранения препятствий для их постановки  на кадастровый учет.

### 1.1. Отображение границы сельского поселения

Границы МО Киевское СП до настоящего времени не поставлены на кадастровый учет. В материалах действующего генерального плана в составе основных технико-экономических показателей указана площадь МО Киевское СП 36265,3га, что существенно отличается от данных, содержащихся в БД ПМО Ростовской области Росстата РФП  37913 га.

В графической части настоящего проекта изменений границы муниципального образования «Киевское сельское поселение» приведены в соответствие с новой редакцией областного закона Ростовской области от 14.12.2004 №221-ЗС (ред. от 23.05.2017) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кашарский район» и муниципальных образований в его составе».

В результате, общая площадь муниципального образования увеличилась на  146,2 га и составила 36411,5 га, что, в свою очередь, привело к изменению площади отдельных категорий земель, расположенных в границах СП.

Таким образом, изменены общие показатели баланса территории сельского поселения, новая редакция баланса приведена в разделе 4.

В земельном балансе действующего генерального плана площадь земель различных категорий сельского поселения была приведена в иных границах МО, что, в свою очередь, в рамках настоящего проекта потребовало выполнить обмер чертежей и пересчет земель различных категорий, данные приведены в балансе в таблице 4.1.

Границы МО Киевское СП до настоящего времени не поставлены на кадастровый учет.

### 1.2. Границы населенных пунктов сельского поселения

Изменения границ населенных пунктов Киевского СП, предлагаемые настоящим проектом, связаны:

  - С техническими работами по отображению границ части населенных пунктов сельского поселения, поставленных на кадастровый учет (х. Новоольховка) в материалах генерального плана;

  - С необходимостью корректировки планируемых границ отдельных населенных пунктов (х.  Второй Киевский, п. Красный Колос, п. Светлый, х. Гавриловка, х. Третий Интернационал, с. Шалаевка, с. Верхнегреково, х. Нижний Астахов) в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет.

В настоящее время на основе действующего генерального плана на кадастровый учет могут быть поставлены границы 1 населенного пункта Киевского СП, наименование и площадь территории приведена в Таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

Перечень и площадь населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет.

| №п/п | Наименование населенного пункта | Ед. изм | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Новоольховка | га | 18,07 |

В графической части настоящего проекта границы населенного пункта Новоольховка Киевского СП отображены как существующие и проектом не предлагается изменение границ.

Границы остальных населенных пунктов СП требуют уточнения в целях исключения пересечений отдельных земельных участков и границ населенных пунктов.

В целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, необходима корректировка планируемых границ нескольких населенных пунктов (перечень и площадь их территории приведена в таблице 1.2.2).

Таблица 1.2.2.

Перечень и площадь населенных пунктов, границы которых меняются настоящим проектом.

| №п/п | Наименование населенного пункта | Ед. изм | Планируемая площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Второй Киевский | га | 167,76 |
| 2 | с. Верхнегреково | га | 211,83 |
| 3 | х. Гавриловка | га | 23,83 |
| 4 | п. Красный Колос | га | 90,9 |
| 5 | х. Нижний Астахов | га | 107,01 |
| 6 | п. Светлый | га | 37,14 |
| 7 | х. Третий Интернационал | га | 60,32 |
| 8 | с. Шалаевка | га | 133,33 |

Из границ всех вышеперечисленных населенных пунктов исключаются:

- земельные участки (части земельных участков), границы которых поставлены на кадастровый учет и не относятся к землям населенных пунктов.

- отдельные контуры многоконтурных земельных участков, границы которых поставлены на кадастровый учет и не относятся к землям населенных пунктов.

В целях выполнения требований п.6 ст. 11.9 Земельного кодекса РФ недопустимости вклинивания, вкрапливания, изломанности границ и чересполосице из границ вышеперечисленных населенных пунктов как исключены отдельные неразграниченные территории, так и включены в их границы.

В границы вышеперечисленных населенных пунктов включаются отдельные земельные участки (части земельных участков), границы которых поставлены на кадастровый учет, относящиеся к землям населенных пунктов, которые были по различным причинам не учтены в действующем генеральном плане.

В соответствии с ч.7 п.7 ст.23 Градостроительного кодекса РФ настоящий проект изменений содержит в своем составе раздел 1.3. Перечень земельных участков, которые включаются в (исключаются из) границы населенных пунктов.

В качестве приложений к настоящему проекту изменений генерального плана выполнены сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, которые содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (прилагаются в эл. виде).

Существующие и проектные границы вышеперечисленных 8 населенных пунктов СП отображены на всех картах настоящего проекта внесения изменений в генеральный план.

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений ниже приводятся уменьшенное отображение новой Карты границ населенных пунктов Киевского СП.

Рис. 1.2.1.

Карта границ населенных пунктов

Дальнейшее хозяйственное освоение и застройка, включаемых в границы населенных пунктов земельных участков, осуществляется с учетом имеющихся ограничений (зон с особыми условиями использования территорий), распространяющих свое действие на их территорию, на основе проекта (проектов) планировки территории, выполняемых в установленном действующим законодательством порядке, с обязательным учетом утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, Ростовской области и Кашарского района.

Соответственно, границы территорий и земельных участков, необходимых для дальнейшего гражданского, жилищного и иного строительства, размещения соответствующих объектов инженерной защиты, социального обслуживания, рекреационных территорий, инженерных и коммунальных объектов определяются в проектах планировки территории.

### 1.3. Перечень земельных участков, которые включаются В (исключаются из) границы населеннЫХ пунктов

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение (уточнение) границ 8-ми населенных пунктов Киевского СП, ранее установленных действующим генеральным планом в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Таблица 1.3.1.

Изменение площади населенных пунктов Киевского СП

| №п/п | Наименование населенного пункта | По обмеру действующего ген. плана | Изменения площади (га) | Планируемая площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Второй Киевский | 173,24 | исключаем 5,8 га, включаем 0,32 га | 167,76 |
| 2 | с. Верхнегреково | 208,36 | исключаем 2,85 га, включаем 6,32 га | 211,83 |
| 3 | х. Гавриловка | 23,81 | Исключаем 0,12 га, Включаем 0,14 га | 23,83 |
| 4 | п. Красный Колос | 92 | исключаем 1,74 га, включаем 0,63 га | 90,9 |
| 5 | х. Нижний Астахов | 108,07 | исключаем 1,09 га, включаем 0,03 га | 107,01 |
| 6 | п. Светлый | 35,7 | исключаем 0,31 га, включаем 1,75 га | 37,14 |
| 7 | х. Третий Интернационал | 61,07 | исключаем 0,94 га, включаем 0,19 га | 60,32 |
| 8 | с. Шалаевка | 128,49 | исключаем 7,1 га, включаем 11,94 га | 133,33 |

В таблицах 1.3.2–1.3.9 содержится перечень земельных участков (территорий), предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенных пунктов.

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта х. Второй Киевский в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 1.3.2.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенного пункта х. Второй Киевский

| № пп | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, предлагаемая к включению в (исключению из) границы населенного пункта, га | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключаются из границ населенных пунктов: |
| 1 | Контур земельного участка 61:16:0600008:190(5) | Ростовская область, Кашарский р-н, Киевское сельское поселение, примерно в 500 м от ориентира х.Второй Киевский по направлению на север | Земли сельскохозяйственного назначения | животноводство | 4,76 | Земли сельскохозяйственного назначения | животноводство |
| 2 | Часть контура земельного участка 61:16:0600008:199(2) | Российская Федерация, Ростовская область, р-н Кашарский, Киевское сельское поселение, примерно 100 м от х. Второй Киевский по направлению на юг | Земли сельскохозяйственного назначения | земельные участки для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных | 0,04 | Земли сельскохозяйственного назначения | земельные участки для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных |
| 3 | Часть земельного участка 61:16:0600008:102 | Ростовская область, Кашарский р-н, Киевское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | Под производственные объекты | 0,15 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под производственные объекты |
| 4 | Часть контура земельного участка 61:16:0000000:3513 | Российская Федерация, Ростовская область, р-н Кашарский, Киевское сельское поселение, ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Энергетика | 0,00061 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Энергетика |
| 5 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600008 | Ростовская область, Кашарский р-н, Киевское сельское поселение |  |  | 0,85 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки занятые сельскохозяйственными угодьями |
| Включается в границы населенного пункта |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0070101:269 | Ростовская обл, р-н Кашарский, х Второй Киевский, ул Мира,64 | Земли населенных пунктов | Земельные участки под личным подсобным хозяйством | 0,04 | Земли населенных пунктов | Земельные участки под личным подсобным хозяйством |
| 2 | Часть земельного участка 61:16:0070101:306 | Ростовская обл, р-н Кашарский, х Второй Киевский, ул Мира,25 | Земли населенных пунктов | Земельные участки под личным подсобным хозяйством | 0,034 | Земли населенных пунктов | Земельные участки под личным подсобным хозяйством |
| 3 | Часть земельного участка 61:16:0070101:304 | Ростовская обл, р-н Кашарский, х Второй Киевский, ул Мира,27 | Земли населенных пунктов | Земельные участки под личным подсобным хозяйством | 0,009 | Земли населенных пунктов | Земельные участки под личным подсобным хозяйством |
| 4 | Часть кадастрового квартала 61:16:0070101 | Ростовская область, Кашарский р-н, Киевское сельское поселение | - | - | 0,24 | Земли населенных пунктов | Земельные участки под личным подсобным хозяйством, для сельскохозяйственного использования |

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта с. Верхнегреково в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 1.3.3.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенного пункта с. Верхнегреково

| № пп | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, предлагаемая к включению в границы населенного пункта, га | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключаются из границ населенных пунктов: |
| 1 | Часть контура земельного участка 61:16:0600009:370(2) | Ростовская область, Кашарский район, Киевское сельское поселение, примерно в 100 м от ориентира с. Верхнегреково по направлению на север | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сенокошения и выпаса скота гражданими | 0,33 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сенокошения и выпаса скота гражданими |
| 2 | Часть земельного участка 61:16:0600009:163 | Ростовская обл., р-н Кашарский, 4 км на юго-восток от с. Верхнегреково | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 1,69 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 3 | Часть контура земельного участка 61:16:0600009:454(2) | Ростовская область, Кашарский район, Киевское сельское поселение, примерно 100 м от ориентира с.Верхнегреково по направлению на север | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошения) | 0,74 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошения) |
| 4 | Часть контура земельного участка 61:16:0000000:3512 | Ростовская область, р-н Кашарский, Киевское сельское поселение, ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Энергетика | 0,0004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Энергетика |
| 5 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600009 | Ростовская область, р-н Кашарский, с/п Киевское |  |  | 0,09 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| Включается в границы населенного пункта |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0600009:455 | Ростовская область, р-н Кашарский, Киевское сельское поселение, примерно 100 м от ориентира с.Верхнегреково по направлению на запад | Земли населенных пунктов | земельные участки сельскохозяйственого использования (огороды, сады, загоны, выгоны и т.п.) | 0,54 | Земли населенных пунктов | земельные участки сельскохозяйственого использования (огороды, сады, загоны, выгоны и т.п.) |
| 2 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600009 | Ростовская область, Кашарский район, с/п Киевское | - | - | 2,03 | Земли населенных пунктов | земельные участки для сельскохозяйственного использования, личного подсобного хозяйства и иных нужд населенного пункта |
| 3 | Часть кадастрового квартала 61:16:0020102 | Ростовская область, Кашарский район, с/п Киевское | - | - | 3,75 | Земли населенных пунктов | земельные участки для сельскохозяйственного использования, личного подсобного хозяйства и иных нужд населенного пункта |

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта х. Гавриловка в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 1.3.4.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенного пункта х. Гавриловка

| № пп | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, предлагаемая к включению в границы населенного пункта, га | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключаются из границ населенных пунктов: |
| 1 | Часть контура земельного участка 61:16:0600008:180(3) | Ростовская область, Кашарский район, Киевское сельское поселение, примерно в 500 м от ориентира х. Гавриловка по направлению на север | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сенокошения и выпаса скота гражданими | 0,04 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сенокошения и выпаса скота гражданими |
| 2 | Часть земельного участка 61:16:0600008:107 | Ростовская область, Кашарский район, Киевское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производственных объектов | 0,07 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производственных объектов |
| 3 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600008 | Ростовская область, Кашарский район, Киевское сельское поселение |  |  | 0,01 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| Включается в границы населенного пункта |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0070201:20 | Ростовская обл, р-н Кашарский, х Гавриловка, ул Дружбы,23 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,04 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2 | Часть контура земельного участка 61:16:0070201:65(2) | Ростовская обл., р-н Кашарский, Киевское сельское поселение, х. Гавриловка, ул. Дружбы | Земли населенных пунктов | под автодорогой | 0,01 | Земли населенных пунктов | под автодорогой |
| 3 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600008 |  |  |  | 0,09 | Земли населенных пунктов | для автомобильной дороги, сельскохозяйственного использования и индивидуальной жилой застройки |

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта п. Красный Колос в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 1.3.5.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенного пункта п. Красный Колос

| № пп | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, предлагаемая к включению в границы населенного пункта, га | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключаются из границ населенных пунктов: |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0600007:402 | Ростовская обл., р-н Кашарский, Киевское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначени | Сельскохозяйственное использование | 0,18 | Земли сельскохозяйственного назначени | Сельскохозяйственное использование |
| 2 | Часть земельного участка 61:16:0080101:169 | Ростовская обл, р-н Кашарский, п Красный Колос, ул Садовая,15, квартира 2 | Земли населенных пунктов | Земельные участки под личным подсобным хозяйством | 0,03 | Земли сельскохозяйственного назначени | Земельные участки под личным подсобным хозяйством |
| 3 | Часть контура земельного участка 61:16:0600007:762(2) | Ростовская область, Кашарский район, Киевское сельское поселение, примерно в 100 м от ориентира п. Красный Колос по направлению на северо-запад | Земли сельскохозяйственного назначения | животноводство | 0,19 | Земли сельскохозяйственного назначения | животноводство |
| 4 | Часть земельного участка 61:16:0600007:809 | Ростовская область, Кашарский район, Киевское сельское поселение, примерно 100 м от ориентира п. Красный Колос по направлению на север | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошения и выпаса скота) | 0,16 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошения и выпаса скота) |
| 5 | Часть земельного участка 61:16:0600007:811 | Ростовская область, р-н Кашарский, Киевское сельское поселение, примерно 50 м от ориентира п.Красный Колос по направлению на восток | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования | 0,88 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования |
| 6 | Часть земельного участка 61:16:0600007:383 | Ростовская область, р-н Кашарский, Киевское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования | 0,02 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования |
| 7 | Часть контура земельного участка 61:16:0600007:782 | Ростовская область, р-н Кашарский, Киевское сельское поселение, ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Энергетика | 0,001 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Энергетика |
| 8 | Земельный участок 61:16:0600007:787(1) | Ростовская обл., Кашарский р-н, с/п Киевское, ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Энергетика | 0,001 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Энергетика |
| 9 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600007 | Ростовская обл., Кашарский р-н, с/п Киевское | - | - | 0,28 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования |
| Включается в границы населенного пункта |
| 1 | Часть контура земельного участка 61:16:0600007:762(2) | Ростовская область, Кашарский район, Киевское сельское поселение, примерно в 100 м от ориентира п. Красный Колос по направлению на северо-запад | Земли сельскохозяйственного назначения | животноводство | 0,05 | Земли населенных пунктов | для расширения кладбища |
| 2 | Земельный участок согласно межевого плана | Ростовская область, Кашарский район, Киевское сельское поселение | - | - | 0,12 | Земли населенных пунктов | Для размещения автодороги |
| 3 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600007 | Ростовская область, Кашарский район, Киевское сельское поселение |  |  | 0,46 | Земли населенных | Земельные участки для нужд населенного пункта |

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта х. Нижний Астахов в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 1.3.6.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенного пункта х. Нижний Астахов

| № пп | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, предлагаемая к включению в границы населенного пункта, га | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключаются из границ населенных пунктов: |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0600009:262 | Ростовская область, р-н Кашарский, с/п Киевское | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | 0,29 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 2 | Часть земельного участка 61:16:0600009:400 | Ростовская область, Кашарский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир границы бывшего СПК им. Кирова | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 0,01 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 3 | Часть земельного участка 61:16:0600009:392 | Ростовская обл., р-н Кашарский, 4 км на юго-восток от с. Верхнегреково | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | 0,08 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 4 | Часть контура земельного участка 61:16:0600009:386(1) | Ростовская область, Кашарский р-н, примерно в 4 км по направлению на юго-восток от ориентира с . Верхнегреково | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 0,7 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 5 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600009 | Ростовская область, р-н Кашарский, с/п Киевское | - | - | 0,01 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственные угодья |
| Включается в границы населенного пункта |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0020201:208 | Ростовская область, Кашарский район, х. Нижний Астахов, ул. Молодежная, 3А | Земли населенных пунктов | земельные участки сельскохозяйственого использования (огороды, сады, загоны, выгоны и т.п.) | 0,02 | Земли населенных пунктов | земельные участки сельскохозяйственого использования (огороды, сады, загоны, выгоны и т.п.) |
| 2 | Часть кадастрового квартала 61:16:0020201 | Ростовская область, р-н Кашарский, с/п Киевское | - | - | 0,01 | Земли населенных пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта п. Светлый в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 1.3.7.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенного пункта п. Светлый

| № пп | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, предлагаемая к включению в границы населенного пункта, га | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключаются из границ населенных пунктов: |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0600007:1027 | Ростовская область, Кашарский район, Киевское сельское поселение, примерно 50 м от п.Светлый по направлению на запад | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошения) | 0,31 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошения) |
| Включается в границы населенного пункта |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0080301:175 | Ростовская обл., р-н Кашарский, п. Светлый, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Супруновская | Земли населенных пунктов | Участок под автодорогой | 0,01 | Земли населенных пунктов | Участок под автодорогой |
| 2 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600007 | Ростовская область, Кашарский район, Киевское сельское поселение | - | - | 0,76 | Земли населенных пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 3 | Часть кадастрового квартала 61:16:0080301 | Ростовская область, Кашарский район, Киевское сельское поселение | - | - | 0,98 | Земли населенных пунктов | Для личного подсобного хозяйства и размещения автодороги |

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта х. Третий Интернационал в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 1.3.8.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенного пункта х. Третий Интернационал

| № пп | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, предлагаемая к включению в границы населенного пункта, га | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключаются из границ населенных пунктов: |
| 1 | Земельный участок 61:16:0600008:216(2) | Ростовская область, р-н Кашарский, Киевское сельское поселение, примерно 100 м от ориентира х.Третий Интернационал по направлению на север | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошения и выпаса скота) | 0,39 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошения и выпаса скота) |
| 2 | Часть контура земельного участка 61:16:0600008:217(1) | Ростовская область, р-н Кашарский, Киевское сельское поселение, примерно 100 м от ориентира х.Третий Интернационал по направлению на запад | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошения и выпаса скота) | 0,06 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошения и выпаса скота) |
| 3 | Часть земельного участка 61:16:0600008:143 | Ростовская область, р-н Кашарский, Киевское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 0,03 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 4 | Часть земельного участка 61:16:0600008:127 | Ростовская область, р-н Кашарский, Киевское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования | 0,43 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования |
| 5 | Часть земельного участка 61:16:0000000:3270 | обл Ростовская, р-н Кашарский, подъезд от автомобильной дороги к х.3-й Интернационал | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | подъезд к х.3-ий Интернационал | 0,03 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | подъезд к х.3-ий Интернационал |
| Включается в границы населенного пункта |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0600008:171(2) | Ростовская обл, р-н Кашарский, х Третий Интернационал, ул Заречная, ул. Садовая, ул. Набережная | Земли сельскохозяйственного назначения | Участок под автодорогой | 0,19 | Земли населенных пунктов | Участок под автодорогой |

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта с. Шалаевка в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 1.3.9.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенного пункта с. Шалаевка

| № пп | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, предлагаемая к включению в границы населенного пункта, га | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключаются из границ населенных пунктов: |
| 1 | Часть контура земельного участка 61:16:0600009:387(3) | Ростовская область, Кашарский р-н, Киевское СП | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1,42 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 2 | Часть контура земельного участка 61:16:0600009:419(2) | Ростовская область, Кашарский р-н, Киевское сельское поселение, примерно в 10 м от ориентира с. Шалаевка по направлению на юго-запад | Земли сельскохозяйственного назначения | животноводство | 0,24 | Земли сельскохозяйственного назначения | животноводство |
| 3 | Часть земельного участка 61:16:0600009:377 | Ростовская область, Кашарский р-н, Киевское сельское поселение, примерно в 50 м от ориентира с. Шалаевка по направлению на юго-восток | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,01 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4 | Часть контура земельного участка 61:16:0600009:419(1) | Ростовская область, Кашарский р-н, Киевское сельское поселение, примерно в 10 м от ориентира с. Шалаевка по направлению на юго-запад | Земли сельскохозяйственного назначения | животноводство | 0,45 | Земли сельскохозяйственного назначения | животноводство |
| 5 | Часть контура земельного участка 61:16:0600009:387(2) | Ростовская область, Кашарский р-н, примерно в 1 км с.Шалаевка по направлению на юго-восток | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 0,4 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 6 | Часть земельного участка 61:16:0600009:408 | Ростовская обл., Кашарский р-н, Киевское сельское поселение, с. Шалаевка, ул. Молодежная, 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование | 0,16 | Земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
| 7 | Часть земельного участка 61:16:0600009:57 | Ростовская обл., Кашарский р-н, Киевское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование | 0,61 | Земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
| 8 | Часть контура земельного участка 61:16:0600009:413(2) | Ростовская обл., р-н Кашарский, примерно в 2 км от с. Верхнгегреково по направлению на северо-восток | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 0,32 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 9 | Часть земельного участка 61:16:0600009:56 | Ростовская обл., Кашарский р-н, Киевское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование | 0,66 | Земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
| 10 | Часть контура земельного участка 61:16:0000000:3512 | Российская Федерация, Ростовская область, р-н Кашарский, Киевское сельское поселение, ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Энергетика | 0,001 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Энергетика |
| 11 | Часть контура земельного участка 61:16:0000000:3595 | Российская Федерация, Ростовская обл., Кашарский р-н, с/п Киевское, ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Энергетика | 0,002 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Энергетика |
| 12 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600009 | Ростовская область, р-н Кашарский, с/п Киевское |  |  | 2,82 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| Включается в границы населенного пункта |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0020302:187 | Ростовская область, р-н Кашарский, с. Шалаевка, ул. Заречная, 15А | Земли населенных пунктов | земельные участки сельскохозяйственого использования (огороды, сады, загоны, выгоны и т.п.) | 5,75 | Земли населенных пунктов | земельные участки сельскохозяйственого использования (огороды, сады, загоны, выгоны и т.п.) |
| 2 | Часть кадастрового квартала 61:16:0020302 | Ростовская область, Кашарский район, с/п Киевское |  |  | 6,19 | Земли населенных пунктов | земельные участки для сельскохозяйственного использования и иных нужд населенного пункта |

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

В настоящее время Программа (Стратегия) социально-экономического развития Киевского СП Кашарского района не разработана, в муниципальном образовании действуют следующие муниципальные программы:

- «Социальная поддержка граждан»;

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения»;

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

- «Развитие культуры и туризма»;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- «Энергоэффективность и развитие энергетики в Киевском сельском поселении»;

- «Муниципальная политика»;

В соответствии с ТЗ в рамках настоящего проекта выполнены работы по актуализации сведений о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения Киевского СП. Все планируемые объекты местного значения, строительство и размещение которых предусмотрено действующими муниципальными программами сельского поселения, перечислены в Разделе 1 Положения о территориальном планировании и отображены на Карте планируемого размещения объектов местного значения.

При подготовке новых планов и программ комплексного социально-экономического развития Киевского СП Кашарского района, в соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса РФ в обязательном порядке учитываются планируемые к размещению объекты местного значения Киевского СП, содержащиеся в действующем генеральном плане сельского поселения.

## Изменения в функциональном зонировании.

Изменения функционального зонирования в границах Киевского сельского поселения, предлагаемые настоящим проектом, связаны:

1. С изменениями границ Киевского СП в соответствии с новой редакцией областного закона Ростовской области от 14.12.2004 №221-ЗС (ред. от 23.05.2017) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кашарский район» и муниципальных образований в его составе»;

2. С изменениями границ отдельных населенных пунктов сельского поселения;

3. С разработкой ранее отсутствующего в действующем генеральном плане раздела «Параметры функциональных зон» положения о территориальном планировании в соответствии с требованиями ч.2, п.4, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ;

4. С техническими изменениями функционального зонирования в целях учета сложившихся границ улично-дорожной сети, границ населенных пунктов и земельных участков, поставленных на кадастровый учет, утвержденных проектов планировки и новых требований по наименованию и отображению функциональных зон.

Графическое отображение функциональных зон и их наименование в проекте изменений приведено в соответствие с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Требования утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793»).

### 3.1. Изменения функционального зонирования в связи с изменениями границ населенных пунктов

Изменение границ 8-ми населенных пунктов Киевского СП (х.  Второй Киевский, п. Красный Колос, п. Светлый, х. Гавриловка, х. Третий Интернационал, с. Шалаевка, с. Верхнегреково, х. Нижний Астахов) потребовало также изменения функционального зонирования территорий, включаемых в (исключаемых из) границы населенных пунктов.

Функциональное зонирование вышеуказанных территорий приведено в соответствие с их фактическим использованием и действующей категорией земель.

В этой части изменения в генеральный план Киевского СП подготовлены в развитие действующих документов территориального планирования Ростовской области и Кашарского района и направлены на более эффективное и рациональное использование имеющихся территорий муниципального образования.

### 3.2.Параметры функциональных зон

В действующем генеральном плане в составе положения о территориальном планировании отсутствуют параметры функциональных зон, предусмотренные ч.2, п.4, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ.

В новой редакции Положения о территориальном планировании генерального плана Киевского сельского поселения выполнен раздел «Параметры функциональных зон».

В соответствии с требованиями ч.2, п.4, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в разделе «Параметры функциональных зон» приведены сведения о планируемых для размещения в границах функциональных зон, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов (при их наличии в соответствующих документах территориального планирования).

4. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

Показатели действующей редакции генерального плана не подлежат корректному сопоставлению с показателями в его новой редакции, так как в проекте изменений подсчет земель выполнен в границах Киевского СП, приведенных в соответствие с новой редакцией областного закона Ростовской области от 14.12.2004 №221-ЗС (ред. от 23.05.2017) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кашарский район» и муниципальных образований в его составе».

Так как графические материалы действующего генерального плана были выполнены в системе координат отличной от системы координат применяемой в ЕГРН, в рамках настоящего проекта в целях устранения имеющихся искажений утвержденные действующим генеральным планом границы населенных пунктов были приведены в систему координат МСК-61 и соответственно была уточнена площадь населенных пунктов. В проекте таблица баланса территории Киевского сельского поселения дополнена новым столбцом, содержащим сведения об уточненной площади населенных пунктов, утвержденных действующим генеральным планом.

Баланс территории Киевского сельского поселения приводится в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Баланс территории Киевского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | По действующему генеральному плану | По обмеру действующего ген. плана | По проекту внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 36265,3 | 36360 |  | 36411,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | земли сельскохозяйственного назначения | га | 35221,9 |  |  | 35322,9 |
| 2. | земли населенных пунктов | га | 744,26 | 851,52 | 848,81 | 850,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | х. Второй Киевский | га | 131,85 | 171,70 | 173,24 | 167,76 |
| 2.2 | с. Верхнегреково | га | 172,23 | 209,46 | 208,36 | 211,83 |
| 2.3 | х. Гавриловка | га | 23,67 | 23,67 | 23,81 | 23,83 |
| 2.4 | п. Красный Колос | га | 81,81 | 92,65 | 92 | 90,9 |
| 2.5 | х. Нижний Астахов | га | 109,34 | 109,34 | 108,07 | 107,01 |
| 2.6 | х. Новоольховка | га | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 |
| 2.7 | п. Светлый | га | 27,25 | 35,14 | 35,7 | 37,14 |
| 2.8 | х. Третий Интернационал | га | 59,89 | 61,73 | 61,07 | 60,32 |
| 2.9 | с. Шалаевка | га | 120,15 | 129,76 | 128,49 | 133,33 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 73,2 |  |  | 10,01 |
| 4 | земли лесного фонда | га | 204,4 |  |  | 208,4 |
| 5 | земли водного фонда | га | 20 | - | - | 20 |
| 6 | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - | - |
| 7 | земли запаса | га | - | - | - | - |

По данным, предоставленным Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, площадь земель лесного фонда в границах муниципального образования составляет 208,4 га.

Новая редакция баланса учитывает изменения настоящего генерального плана, связанные с:

- учетом в проекте новых границ МО Киевское СП;

- уточнением площади 1 населенного пункта, сведения о границах которого поставлены на кадастровый учет;

- учетом предложений по уточнению (изменению) границ 8 населенных пунктов в целях исключения пересечений границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет с границами населенных пунктов;

- учетом существующей категории земель нескольких земельных участков, расположенных вне границ населенных пунктов.

С учетом настоящего проекта изменений общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в границах Киевского СП увеличится на 101 га (за счет изменения границ МО), соответственно, изменение площади земель сельскохозяйственного назначения не превысит 1,5% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения в границах поселения.

В отношении большинства земельных участков и территорий, исключаемых из границ населенных пунктов, не потребуется изменения категории земель, так как в настоящее время эти территоририи не относятся к землям населенных пунктов.

## 5. Зоны с особыми условиями использования территорий,  расположенные в границах сельского поселения

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьей 105 Земельного кодекса РФ определен закрытый перечень видов зон с особыми условиями использования территорий. В настоящее время на территории Киевского СП Кашарского района Ростовской области представлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий.

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии).

Отображены в графической части проекта.

- придорожные полосы автомобильных дорог.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

- охранная зона линий и сооружений связи.

Отображены в графической части проекта.

- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

Не отображены в проекте по причине отсутствия в границах СП.

- водоохранная (рыбоохранная) зона.

Отображена в графической части проекта.

- прибрежная защитная полоса.

Отображена в графической части проекта.

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН

- зоны затопления и подтопления.

Не отображены в графической части проекта, по причине отсутствия сведений в ЕГРН.

- санитарно-защитная зона.

По условиям масштаба отображены в графической части проекта наиболее крупные СЗЗ на основании информации, содержащейся в ЕГРН, и действующих документах территориального планирования.

- зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

- охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.

Отображены в графической части проекта.

- рыбохозяйственная заповедная зона.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

Самостоятельную часть ограничений на территории составляют зоны риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ниже приводится перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отображены в проекте в соответствии с Перечнем факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Киевского СП Кашарского района, приведенном в разделе 8  настоящего сшива.

Особенности градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории Киевского СП Кашарского района. В пределах МО находятся месторождения полезных ископаемых.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов об отсутствии полезных ископаемых под участком предстоящей застройки».

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления услуг Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденных приказом Минприроды России от 13.02.2013 г. №53.

Выводы.

- Территория Киевского СП Кашарского района характеризуется наличием зон с особыми условиями использования территории. Значительное количество земельных участков в его границах находятся в границах зон с особыми условиями использования территории, что, в свою очередь, накладывает существенные ограничения на их хозяйственное использование.

- Наиболее крупные по размерам зоны: водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения и зоны, подверженные ЧС природного и техногенного характера.

- Работа по постановке на кадастровый учет зон с особыми условиями использования территории находится на начальном этапе, в расчетный срок проекта границы всех зон с особыми условиями использования территории необходимо поставить на кадастровый учет.

В соответствии с техническим заданием в рамках настоящего проекта изменений выполнена новая редакция следующих карт в составе материалов по обоснованию проекта внесения изменений генерального плана Киевского СП:

- Карта зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств);

- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На вышеперечисленных картах информация об ограничениях полностью обновлена, переработана и приведена в соответствие с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Требования утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793»).

### Объекты культурного наследия

В настоящее время объекты культурного наследия на территории Киевского сельского поселения Кашарского района отсутствуют.

### Особо охраняемые природные территории

В настоящее время в границах Киевского СП Кашарского района особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### Границы лесничеств.

В графической части проекта на Карте зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств) отображены границы Кашарского лесничества Ростовской области в соответствии со сведениями ЕГРН.

## Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории Киевского СП объектов федерального значения, объектов регионального значениях, объектов местного значения Кашарского района

Территория сельского поселения расположена в периферийной части Ростовской области на удалении от крупных промышленных центров и основных транспортных коридоров России, что объясняет наличие минимального количества интересов и полномочий различных уровней государственной и муниципальной власти на его территории.

### Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территориях Киевского СП объектов федерального значения

В период подготовки проекта изменений в генеральный план Киевского СП Кашарского района рассмотрены документы территориального планирования федерального уровня, имеющие отношение к его территории.

К таким документам относятся:

Схема территориального планирования Российской Федерации в сфере энергетики. Утверждена распоряжением Правительства РФ от01.08.2016 N 1634-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 N 247-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 2607-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта). Утверждена распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р.

В соответствии с вышеуказанными документами на территории МО Киевского СП отсутствуют планируемые объекты федерального значения.

Таким образом, в рамках настоящего проекта не требуется выполнение обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов федерального значения на основе анализа использования территории, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений его использования.

Соответственно, в графической части проекта изменений не отображены планируемые объекты федерального значения.

### Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территориИ Киевского сельского поселения Кашарского района объектов регионального значения

В границах Киевского СП в соответствии с действующей редакцией СТП Ростовской области (с учетом принятых изменений в Схему утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2015 № 288 «Об утверждении проекта внесения изменений в схему территориального планирования Ростовской области», планируемые объекты регионального значения отсутствуют.

Таким образом, в рамках настоящего проекта не требуется выполнение обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов регионального значения на основе анализа использования территории, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений его использования.

Соответственно, в графической части проекта изменений не отображены планируемые объекты регионального значения.

### Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории Киевского сельского поселения Кашарского района объектов местного (районного) значения

Схема территориального планирования Кашарского района (СТП района), была выполненна ГАУ РО «Региональный институт территориально-градостроительного проектирования» в 2011 г. на начальном этапе разработки документов территориального планирования, в СТП района отсутствуют сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории Киевского СП объектов местного значения муниципального района. Исключение составляют планируемые автодороги местного значения и межпоселковые газопроводы.

В материалах графической части настоящего проекта на основании программы газификации Ростовской области и схемы газоснабжения Кашарского района уточнено отображение трасс планируемых объектов местного (районного) значения в части объектов газоснабжения (межпоселковые газопроводы) и отображены возможные зоны с особыми условиями использования территории, необходимые для их строительства и последующей эксплуатации.

Выполнение обоснования выбранного варианта размещения объектов местного (районного) значения на основе анализа использования территории, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования для планируемых объектов не требуется, так как имеются фактические трассы вышеуказанных автодорог или предусмотрена реконструкция существующих объектов. Размещение планируемых объектов газоснабжения выполнено в соответствии с СТП района и схемой газоснабжения Кашарского района.

Проектом изменений генерального плана предлагается внести отдельные уточнения и дополнения в СТП Кашарского района Ростовской области, касающиеся объектов, предназначенных для защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также объектов здравоохранения местного (районного) значения, а именно:

- Планируемый пожарный пост (в село Верхнегреково) учесть как планируемый объект районного значения;

- Планируемый фельдшерско-акушерский пункт (в хуторе Нижний Астахов, пер. Школьный) учесть как планируемый объект районного значения.

Проектом предлагается Администрации Киевского СП в порядке, установленном действующим законодательством, направить предложения в администрацию Кашарского района Ростовской области для внесения необходимых изменений и уточнений в СТП Кашарского района.

В материалах по обоснованию графической части проекта отображены планируемые объекты местного (районного) значения, согласно приведенного ниже перечня (Табл. 6.3.1.) и возможные зоны с особыми условиями использования территории, необходимые для их строительства и последующей эксплуатации.

Табл. 6.3.1.

Планируемые для размещения на территории Киевского СП Кашарского района объекты местного (районного) значения

| № пп | Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность ст-ва | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного значения с устройством асфальтобетонного покрытия х. Второй Киевский – с.Верхнегреково | Местная автодорога IV технической категории | Киевское СП | до 2025г. | Устанавливается придорожная полоса |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования с. Верхнегреково – х. Нижний Астахов | Местная автодорога IV технической категории | Киевское СП | до 2025г. | Устанавливается придорожная полоса |
| 3 | Сети газораспределения (межпоселковые газопроводы высокого давления); | Межпоселковый газопровод сл. Кашары – х. Нижний Астахов | Межпоселковый газопровод высокого давления длиной 6,75 км в границах МО. | Киевское СП | до 2026г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 4 | Объекты, предназначенные для защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Строительство пожарного поста | Пожарный пост на 2 автомобиля | Киевское СП, с. Верхнегреково | до 2030г. | не устанавливаются |
| 5 | Объекты здравоохранения и социального обслуживания | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | Определяются на последующих стадиях проектирования | Киевское СП, хутор Нижний Астахов, пер. Школьный | до 2030г. | не устанавливаются |

## Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие его территории

Действующим законодательством к объектам местного значения сельского поселения отнесены объекты в следующих областях:

- Электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение;

- Автомобильные дороги местного значения;

- Иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

В графической части генерального плана отображены виды объектов местного значения Киевского сельского поселения, подлежащие отображению в соответствии с ст. 4.3 Закона Ростовской области «О градостроительной деятельности в Ростовской области» от 14.01.2008 N 853-ЗС (ред. от 19.06.2018). Перечисленные в вышеуказанном законе виды объектов местного значения были согласованны с заказчиком.

Выполнив анализ материалов утвержденного генерального плана (с учетом норм действующего законодательства), на основе проектных предложений настоящего проекта изменений был сформирован перечень видов планируемых для размещения объектов местного значения Киевского сельского поселения (таблица 7.1.) и сформулирована оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие его территории.

Табл. 7.1.

Перечень видов планируемых  объектов местного значения

| № п/п | Планируемые для размещения объекты местного значения, поселения в области: | Виды объектов | Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение | ЛЭП (ВЛ, КЛ) в диапазоне напряжения 10 - 6 кВ | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов Киевского СП электроснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Распределительные и трансформаторные подстанции 10 - 6 кВ |  |
|  | Водоснабжение | Водозаборы | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов Киевского СП водоснабжением Улучшение условий проживания населения, повышение качества питьевой воды. Сокращение заболеваемости населения. Повышения уровня благоустройства жилого фонда. Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Водоочистные сооружения, насосные станции |  |
|  |  | Магистральные сети |  |
|  | Водоотведение | Канализационные очистные сооружения | Улучшение условий проживания населения. Сокращение заболеваемости населения. Повышения уровня благоустройства жилого фонда. Снижение загрязнения поверхностных и подземных вод, Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Канализационные насосные станции на магистральной сети |  |
|  |  | Магистральные сети |  |
|  | Сети и сооружения дождевой канализации | Каналы и магистральные сети дождевой канализации | Улучшение условий проживания населения. Увеличение сроков эксплуатации дорожных покрытий. Снижение загрязнения поверхностных и подземных вод. Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Очистные сооружения дождевой канализации |  |
| 2 | Объекты транспорта и организации транспортного обслуживания | Транспортно-пересадочные узлы, автостанции внутрипоселкового транспорта | Улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционной привлекательности Киевского СП |
| 3. | Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения | Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на дорогах в границах населенных пунктов | Улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционной привлекательности Киевского СП, снижение аварийности автотранспорта, сокращение объемов загрязнения окружающей среды. Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Главные улицы и дороги в границах населенного пункта |  |
|  |  | Иные объекты улично-дорожной сети |  |
| 4 | Рекреационные объекты для массового отдыха жителей | Парки, скверы, бульвары, набережные, пляжи | Улучшение условий проживания населения. Повышения уровня благоустройства территорий общего пользования. Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения |
| 5 | Объекты в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Кладбища, крематории, колумбарии | Повышение качества оказания ритуальных услуг. |
| 6 | Иные объекты | Инженерные сооружения (дамбы, каналы, канавы и т.п.), в том числе защитные | Предупреждение возможных ЧС природного и техногенного характера. |

В рамках настоящего проекта (на основании материалов действующего генерального плана, материалов по обоснованию настоящего проекта изменений, утверждённых проектов планировки, действующих муниципальных программ, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса), был сформирован Перечень планируемых объектов местного значения, размещаемых в пределах Киевского СП.

В новой редакции Положения о территориальном планировании генерального плана Киевского сельского поселения выполнен раздел «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Киевского сельского поселения».

В разделе указаны сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Киевского сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

## Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

- затопление территории (затопление и подтопление при паводке);

- повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация);

- сильные ветры со скоростью более 25 м/с (ураганы);

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 20 мм;

- туман;

- природные пожары.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- риск возникновения ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах:

- Электроподстанция 35/10 кВ;

- Трансформаторные подстанции;

- Склады ГСМ;

- АЗС;

- Межпоселковые газопроводы высокого, среднего и низкого давления;

- риск возникновения ЧС на электроэнергетических системах и системах связи (ПС 35/10 кВ, ВЛ 35 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ТП);

- риск возникновения ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения (водозаборные сооружения, водопроводные сети, ГРП, сети газоснабжения);

- риск возникновения ЧС на автомобильном транспорте;

- риск возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях (расположены вне границ СП).

В графической части проекта на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в виде соответствующих условных знаков отображены объекты и территории подверженные риску ЧС природного и техногенного характера.

# Приложения:

- Копия Постановления Администрации Кашарского района № 1115 от 20.12.2019 г. «О подготовке внесения изменений в Генеральные планы сельских поселений Кашарского района»;

- Карта расположения планируемых объектов регионального и местного (районного) значения. М 1:25000 (на отдельном листе);

- Карта зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств). М 1:25000 (на отдельном листе);

- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25000  (на отдельном листе).

#### Приложение 1. Копия постановления  Администрации Кашарского района № 1115 от 20.12.2019 г. «О подготовке внесения изменений в Генеральные планы сельских поселений Кашарского района».

# Footnotes

Выполнен в соответствии с ТЗ и согласован администрацией  Кашарского района РО, (письмо №66 от 31.05.2021г.)

Проект выполнен с учетом  готовищихся изменений в областной закон Ростовской области от 14.12.2004 №221-ЗС  касающихся отдельных уточнений границ сельских поселений Кашарского района согласованных администрацией района  (во исполнения решения Протокола №1 от 13.05.2021г)

До настоящего времени измененные границы Киевского СП не поставлены на кадастровый учет и отсутствуют официальные сведения о площади МО. Площадь МО определена по картографическому обмеру. При постановке границы МО на кадастровый учет общая плошадь МО потребует уточнения

Уточненная площадь земель населенных пунктов в системе координат МСК-61.

Так как данные изменения носят формальный характер и отображены в графической части проекта, в настоящей пояснительной записке дополнительно не рассматриваются

Сведения о наличии в границах СП планируемых объектах федерального значения не приводятся по причине их отсутствия в границах Кашарского района.

Уточненная площадь земель населенных пунктов в системе координат МСК-61.

С момента утверждения проекта.

До настоящего времени измененные границы Киевского СП не поставлены на кадастровый учет и отсутствуют официальные сведения о площади МО. Площадь МО определена по картографическому обмеру. При постановке границы МО на кадастровый учет, общая плошадь МО потребует уточнения

По данным, предоставленным министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области (письмо №28.1-3.3/169 от 12.02.2020г.)

Приложение №13 к приказу Департамента Росгидромета по ЮФО и КСФО от 02.02.17г. №12

По данным,  предоставленным Комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области

Раздел подготовлен с учетом проекта СТП РО по результатам мониторинга (Письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области  от 10.04.2020г. №26.5.1/311)

В соответствии с ст. 4.2 Областного закона РО от 14.01.2008г. №853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»

За исключением объектов федерального, регионального и местного (районного) значения

Разделы подготовлены на основании Паспорта территории Киевского сельского поселения Кашарского района Ростовской области.